## Slide 1: Uvedba terapije z Lu-177 na OI in primerjava prejetih doz pri delu z I-131 in Lu-177 Uroš Čotar, univ. dipl. fiz., odgovorna oseba za varstvo pred sevanji Onkološki Inštitut, Ljubljana

## Slide 2: Vsebina
Aplikacija
Delo s pacientom
Število pacientov
Zakonske omejitve
Izračun doz in primerjava

## Slide 3: Aplikacija
I-131
Ročno – tableta
Priprava: 1-2 min
Čas: nekaj sekund
A = 3700-7400 MBq
(A = 100-200 mCi)
Lu-177
Aplikator
Priprava: 1-2 min
Čas: 0,5-1h
A = 7400 MBq
(A = 200 mCi)

## Slide 4: Delo s pacientom
I-131 Lu-177: oba pacienta potrebujeta približno enako nego – tu ni razlike

## Slide 5: Število pacientov
I-131
3 na teden
sreda – petek
Samo v jodovih sobah
Lu-177
6 na teden
Ponedeljek 3, torek 3
Po potrebi še v dodatnih sobah na BRT – začasno nadzorovano območje (dogovor s pooblaščenim izvedencem ZVD)

## Slide 6: Zakonske omejitve
I-131
Amax = 800MBq
HD(1m) = 50 µSv/h
Izolacija
Potrebno 3 dni odležanja v sobi
Navodila pacientom
Lu-177
Ni omejitev
/
Ni izolacije
Ni potrebno odležanje v sobi
Navodila pacientom

## Slide 7: Sevalne lastnosti I-131 in Lu-177
I-131
β in γ sevanje
Efektivni razpolovni čas: 7 dni – počasno izločanje
γ žarki: 284 keV 6% 364 keV 81% 636 keV 7%
723 keV 2%
Γ konstanta = 7.647E-5 mSv/hr/MBq/m
Γ I131 = 10x Γ Lu-177
Lu-177
β in γ sevanje
Efektivni razpolovni čas: 42 h (drugi podatki 1dan) hitro izločanje
γ žarki: 113 keV 6%
208 keV 11%
Γ konstanta = 7.636E-6 mSv/hr/MBq/m

## Slide 8: Kaj to pomeni?
Γ konstanta I-131 = 10x Γ konstanta Lu-177
Pri enaki aplicirani aktivnosti je dozna hitrost oz. nivo sevanja pri terapiji z Lu-177 10x nižja kot pri I-131! 

## Slide 9: Izračun prejetih doz
I-131
Prejeta doza 2,5µSv/dan/pacienta
3 pacienti, 50 tednov, 3 dni nege
Prejeta doza 1,1 mSv/leto
Prejeta doza na 1 sestro: 0,11 mSv
1x Obisk postojnske jame: 0,3 mSv
Lu-177
Prejeta doza 0,25µSv/dan/pacienta
6 pacientov, 50 tednov, 1 dan nege
Prejeta doza 0,075 mSv/leto
Prejeta doza na 1 sestro: 0,0075 mSv

## Slide 10: Zaključek
Terapija z Lu-177 je varna za osebje
Terapija se lahko izvaja na oddelku ali v drugih sobah na BRT
Pacient ni v izolaciji
Doze osebja pri terapiji z Lu-177 so 10-15x nižje kot pri I-131
Prejete doze osebja se bodo povečale za < 10%

## Slide 11: Uporabne povezave
Interni telefon 01 5879 9688 ali ucotar@onko-i.si
Gamma ray spectrum catalogue – γ ray spectrometry center 1974
Ocena varstva pred sevanji za NM 2014
https://medical.ezag.com
www.nchps.com
Pluvicto epar product information