## Slide 1: Viri sevanj na OI in osnove varstva pred sevanji
Uroš Čotar, univ. dipl. fiz.,
odgovorna oseba za varstvo pred sevanji
Onkološki Inštitut, Ljubljana

## Slide 2: Namen
Seznanitev s sevanjem in viri sevanj na OI
Odpravimo strah pred sevanjem
Namen ni prepričevanje, da je sevanje škodljivo ali koristno

## Slide 3: Vsebina
Osnove o sevanju
Viri sevanj na OI
Zaščita pred sevanjem
Območja s povišanim sevanjem

## Slide 4: Vse seva!
Kozmično sevanje, direktno sevanje iz zemlje (naravna radioaktivnost), ingestija s hrano: ~1/2 letne doze
Inhalacija radona: ~1/2 letne doze
Umetni viri (medicina, industrija): < 10%
Letna doza v Sloveniji 2-3 mSv

## Slide 5: Neionizirajoče sevanje
dolgi valovi: električna napeljava (50Hz)
radijski valovi: radio, TV, mobitel, radijski oddajniki
mikrovalovi: mikrovalovne pečice
IR svetloba: toplota telesa, žarnica na volframovo nitko 95%, IR laser (CD, DVD)
vidna svetloba: vse vidne barve mavrice

## Slide 6: Ionizirajoče sevanje
Svetloba:
UV: del sončevega spektra, ki je odgovoren za porjavitev kože, Hg žarnice (solarij), varjenje, excimer laserji za operacije roženice
Röntgenski (X) žarki: röntgenski aparati, katodne cevi (TV, CRT monitor), Linac
γ žarki: radioaktivna jedra atomov
Delci: α, β, n

## Slide 7: Kaj mislimo z izrazom “naprava seva” ali “sevanje je prisotno”?
Gre za ionizirajoče sevanje
RTG aparat ali Linac je vključen in deluje
Radioaktivni vir je izven zaščitnega vsebnika ali brez zaščite
Nivo sevanja je precej višji kot nekajkratno naravno ozadje

## Slide 8: Merske enote
Gy (Gray) = J/kg
Sv (Sievert) = J/kg za (uporablja se za računanje efektivne doze v telesu z upoštevanjem vrste sevanja in občutljivosti organov)
Sv/h (Gy/h): hitrost doze (nivo sevanja)
Uporabljajo se manjše enote: nSv/h, μSv/h, mSv/h, μSv, mSv
1 Sv = 1000 (103) mSv = 1 000 000 (106) μSv = 1 000 000 000 (109) nSv

## Slide 9: Primeri
hitrost doze v naravi (Slovenija): 0.05 - 0.2 μSv/h
efektivna doza v naravi: 2 - 3 mSv/leto, dnevna doza 5-10 μSv
polet čez ocean: 50 μSv
obisk Postojnske jame: 50-300 μSv
medicinska diagnostika 1 mSv/leto (povprečje)
medicinska terapija: 50 - 200 Gy!!! (To je lahko tudi smrtna doza)
zakonske omejitve: 1 mSv/leto za prebivalce, 20mSv/leto za profesionalce
posledice sevanja: 50 mSv sprememba krvne slike; 1 - 6 Sv opekline, bruhanje, izpadanje las, odpoved imunskega sistema; nad 6 Sv smrt

## Slide 10: Primeri na OI (povzeto po OVID)
TLD: stavba D, E, H: 0.03 mSv, C: 0.06 mSv mesečno
delo s pacientom, ki ima apliciran radiofarmak: 0.01 mSv (cel dan)
intervencija na NM (reševanje pacienta): približno 0.1 - 0.2 mSv
Delo pri cisternah: 0.1 mSv
Delo v jodovih sobah: 0.01 mSv

## Slide 11: Posledica
Doze so zanemarljivo majhne, praktično nemerljive
Osebje ni ogroženo

## Slide 12: Razvrstitev po trajanju sevanja
Radioaktivni izotopi: stalno sevajo, dokler ne razapdejo (NM, BRT)
Aparati s pospeševalno cevjo: sevajo samo takrat, ko so vključeni (RTG, Linac)
MRI, UZ in γ kamere niso viri IO sevanja

## Slide 13: Uporaba
Diagnostika
Terapija
Interne kalibracije, preizkušanje naprav
Raziskovalna dejavnost

## Slide 14: Odprti viri (open sources)
Oddelek nuklearne medicine: priprava radiofarmaka, diagnostika in terapija (največ Tc-99m, I-131, F-18)
Oddelek brahiradioterapije: terapija (I-131)
Značilnost: sevajo stalno, dokler ne razpadejo
Pacient po koncu posega seva.

## Slide 15: PET-CT

## Slide 16: Radioaktivni odpadki – skladiščenje

## Slide 17: Radioaktivni odpadki - tekoči
Hranjenje minimalno 2 meseca
Odvzem vzorcev in merjenje specifične aktivnosti (zakonsko določilo UV1, tabela 3)
Izpust

## Slide 18: Zaprti viri (sealed sources)
Diagnostika:
stacionarni rentgen, CT, mamograf, premični rentgen, mamotom
Terapija
linearni pospeševalnik - Linac
terapevtski rentgen (Gulmay)
radioizotopi: TRT Co-60 (ni več na OI), BRT Ir-192 in Sr-90
Interne kalibracije in preizkušanje naprav (NM):
γ kamere: Co-57, Cs-137, Ba-133
PET/CT: Na-22, Ga-68
Raziskave:
Rentgen: Gulmay Darpac 2000

## Slide 19: Značilnosti
Sami po sebi ne sevajo (v prostoru ni sevanja, ko je aparat izključen)! →
→ Dostop je možen tudi za nesevalne delavce
Ni kontaminacije
Ni radioaktivnih odpadkov
Pacient po koncu posega ne seva.

## Slide 20: Stacionarni rentgenski aparati

## Slide 21: CT – računalniška tomografija

## Slide 22: Mamografija

## Slide 23: Premični aparati
Philips Practix 400 – intenziva

## Slide 24: Brahiradioterapija (BRT)
Brahiradioterapija (BRT) = zdravljenje z radioaktivnimi viri na telesu ali v telesu
Izotopi (radija ni več):
Sr-90 (β sevalec)
Ir-192 (γ sevalec)
Značilnost: stalno sevajo
Pacient po koncu posega ne seva – vir odstranimo

## Slide 25: Napravi za PDR in HDR

## Slide 26: Teleradioterapija (TRT)
Zdravljenje z obsevanjem na daljavo
Oprema na Onkološkem inštitutu
8 Linacov
1 300kV RTG (Gulmay)
3 simulatorji
Pacient po koncu posega ne seva.

## Slide 27: Linearni pospeševalnik Varian

## Slide 28: Raziskovalni RTG - Gulmay Darpac 2000

## Slide 29: Kalibrirani zaprti viri za interne kalibracije

## Slide 30: 3 načini ščitenja pred sevanjem
Čas
Razdalja
Ščit

## Slide 31: Zaščita pred sevanjem
Predpisana glede na dejavnost
RTG: zaščitno Pb steklo ali tanka stena
γ: zaščitna obleka ne pomaga (ščiti nas samo pred kontaminacijo), Pb plašč je primeren samo za Tc-99m, za ostale vire pa ne, zato zmanjšamo čas zadrževanja na minimum in povečamo razdaljo do vira na maksimum
β: nekaj mm plastike
Linac: 1 m betona

## Slide 32: Kaj ni zaščita pred sevanjem?

## Slide 33: Primeri zaščite

## Slide 34: Območja s povišanim sevanjem
Nadzorovano območje:
Posebej označeno z znakom (POZOR SEVANJE)
Vstop je nadzorovan
Prostor z RTG napravo, prostori z radioaktivnimi viri (cel NM, BRT jod), prostor obsevalnega aparata + klet + travnik
Opazovano območje – tu posebnih omejitev ni - nadzorni prostori aparatov

## Slide 35: Oznake POZOR SEVANJE

## Slide 36: Povzetek
Prejete doze pri delu na OI so nizke (razen na NM) – tveganje za sevalne posledice je majhno, delo je varno
Prejete doze za nesevalne delavce so nemerljive, ni potrebno razvrščanje med sevalce
Pozorni moramo biti na oznake, ki označujejo povišano sevanje
Upoštevati moramo navodila osebja oddelka (gibanje po oddelku, možnost kontaminacije, časovni plani obsevanja)
Seva samo pacient, ki pride iz NM (tudi BRT-jod), ostali pacienti iz drugih oddelkov (RTG, BRT in TRT pa ne)

## Slide 37: Hvala lepa za pozornost!
Vprašanja?