## Slide 1: Viri sevanj na OI in osnove varstva pred sevanji
Uroš Čotar, univ. dipl. fiz.,
odgovorna oseba za varstvo pred sevanji
Onkološki Inštitut, Ljubljana

## Slide 2: Namen
Seznanitev s sevanjem in viri sevanj na OI
Odpravimo strah pred sevanjem
Namen ni prepričevanje, da je sevanje škodljivo ali koristno

## Slide 3: Vsebina
Osnove o sevanju
Viri sevanj na OI
Zaščita pred sevanjem
Območja s povišanim sevanjem

## Slide 4: Vse seva!
Kozmično sevanje, direktno sevanje iz zemlje (naravna radioaktivnost), ingestija s hrano: ~1/2 letne doze
Inhalacija radona: ~1/2 letne doze
Umetni viri (medicina, industrija): < 10%
Letna doza v Sloveniji 2-3 mSv

## Slide 5: Neionizirajoče sevanje
dolgi valovi: električna napeljava (50Hz)
radijski valovi: radio, TV, mobitel, radijski oddajniki
mikrovalovi: mikrovalovne pečice
IR svetloba: toplota telesa, žarnica na volframovo nitko 95%, IR laser (CD, DVD)
vidna svetloba: vse vidne barve mavrice

## Slide 6: Ionizirajoče sevanje
Svetloba:
UV: del sončevega spektra, ki je odgovoren za porjavitev kože, Hg žarnice (solarij), varjenje, excimer laserji za operacije roženice
Röntgenski (X) žarki: röntgenski aparati, katodne cevi (TV, CRT monitor), Linac
γ žarki: radioaktivna jedra atomov
Delci: α, β, n

## Slide 7: Kaj mislimo z izrazom “naprava seva” ali “sevanje je prisotno”?
Gre za ionizirajoče sevanje
RTG aparat ali Linac je vključen in deluje
Radioaktivni vir je izven zaščitnega vsebnika ali brez zaščite
Nivo sevanja je precej višji kot nekajkratno naravno ozadje

## Slide 8: Merske enote
Gy (Gray) = J/kg
Sv (Sievert) = J/kg za (uporablja se za računanje efektivne doze v telesu z upoštevanjem vrste sevanja in občutljivosti organov)
Sv/h (Gy/h): hitrost doze (nivo sevanja)
Uporabljajo se manjše enote: nSv/h, μSv/h, mSv/h, μSv, mSv
1 Sv = 1000 (103) mSv = 1 000 000 (106) μSv = 1 000 000 000 (109) nSv

## Slide 9: Primeri
hitrost doze v naravi (Slovenija): 0.05 - 0.2 μSv/h
efektivna doza v naravi: 2 - 3 mSv/leto, dnevna doza 5-10 μSv
polet čez ocean: 50 μSv
obisk Postojnske jame: 50-300 μSv
medicinska diagnostika 1 mSv/leto (povprečje)
medicinska terapija: 50 - 200 Gy!!! (To je lahko tudi smrtna doza)
zakonske omejitve: 1 mSv/leto za prebivalce, 20mSv/leto za profesionalce
posledice sevanja: 50 mSv sprememba krvne slike; 1 - 6 Sv opekline, bruhanje, izpadanje las, odpoved imunskega sistema; nad 6 Sv smrt

## Slide 10: Primeri na OI (povzeto po OVID)
TLD: stavba D, E, H: 0.03 mSv, C: 0.06 mSv mesečno
delo s pacientom, ki ima apliciran radiofarmak: 0.01 mSv (cel dan)
Kirurški posegi na BRT < 0.01 mSv / leto
slikanje po bolniških sobah (100/mesec): inženir < 0.1 μSv, ostalo osebje zanemarljivo, sosednji bolnik < 1 μSv/poseg
SNB, perfuzija: 0.001 mSv/poseg
slikanje na BRT v operacijski dvorani (80/mesec): inženir < 0.1 mSv/leto ali < 0.1 μSv/poseg, ostalo osebje zanemarljivo
intervencija na NM (reševanje pacienta): približno 0.1 - 0.2 mSv
intervencija na BRT: 0.5 -1 mSv za jod, 2 mSv HDR

## Slide 11: Posledica
Doze so zanemarljivo majhne, praktično nemerljive
Delo s pacienti je varno
Osebje ni ogroženo
Ni razloga, da bi zavračali paciente, ki prihajajo iz NM

## Slide 12: Odprti in zaprti viri IO sevanj
Zaprti viri (sealed sources): Ščit je dovolj močan. Kontaminacija ni možna.
Radioaktivni viri zaprti v ščitu
RTG in Linac (linearni pospeševalnik)
Odprti viri (open sources): možna je kontaminacija (razlitje, razsutje, ingestija, inhalacija).
Sem spadajo raztopine v steklenih in plastičnih posodah.
MRI, UZ in γ kamere niso viri IO sevanja

## Slide 13: Razvrstitev po trajanju sevanja
Radioaktivni izotopi: stalno sevajo, dokler ne razapdejo (NM, BRT)
Aparati s pospeševalno cevjo: sevajo samo takrat, ko so vključeni (RTG, Linac)
MRI, UZ in γ kamere niso viri IO sevanja

## Slide 14: Uporaba
Diagnostika
Terapija
Interne kalibracije, preizkušanje naprav
Raziskovalna dejavnost

## Slide 15: Odprti viri (open sources)
Oddelek nuklearne medicine: priprava radiofarmaka, diagnostika in terapija (največ Tc-99m, I-131, F-18)
Oddelek brahiradioterapije: terapija (I-131)
Značilnost: sevajo stalno, dokler ne razpadejo
Pacient po koncu posega seva.

## Slide 16: Priprava radiofarmaka

## Slide 17: PET-CT

## Slide 18: Radioaktivni odpadki – skladiščenje

## Slide 19: Radioaktivni odpadki - tekoči
Hranjenje minimalno 2 meseca
Odvzem vzorcev in merjenje specifične aktivnosti (zakonsko določilo UV1, tabela 3)
Izpust

## Slide 20: Zaprti viri (sealed sources)
Diagnostika:
stacionarni rentgen, CT, mamograf, premični rentgen, mamotom
Terapija
linearni pospeševalnik - Linac
terapevtski rentgen (Gulmay)
radioizotopi: TRT Co-60 (ni več na OI), BRT Ir-192 in Sr-90
Interne kalibracije in preizkušanje naprav (NM):
γ kamere: Co-57, Cs-137, Ba-133
PET/CT: Na-22, Ga-68
Raziskave:
Rentgen: Gulmay Darpac 2000

## Slide 21: Zaprti viri - diagnostika
Stacionarni rentgen: Philips Digital Diagnost, Philips Omnidiagnost Eleva, Philps Bucky Diagnost
CT: Siemens Somatom Definition
Mamografija: Siemens Mammomat Novation DR in Siemens Mammomat Inspiration (DORA), GE Seographe Essential, Lorad (Hologic) Selenia
Vakuumska biopsija: Hologic Multicare Platinum
Premični rentgen: Philips Practix 400
UZ, MRI niso viri sevanj

## Slide 22: Značilnosti
Sami po sebi ne sevajo (v prostoru ni sevanja, ko je aparat izključen)! →
→ Dostop je možen tudi za nesevalne delavce
Ni kontaminacije
Ni radioaktivnih odpadkov
Pacient po koncu posega ne seva.

## Slide 23: Stacionarni rentgenski aparati

## Slide 24: CT – računalniška tomografija

## Slide 25: Mamografija

## Slide 26: Vakuumska biopsija

## Slide 27: Premični aparati
Philips Practix 400 – intenziva

## Slide 28: Brahiradioterapija (BRT)
Brahiradioterapija (BRT) = zdravljenje z radioaktivnimi viri na telesu ali v telesu
Izotopi (radija ni več):
Sr-90 (β sevalec)
Ir-192 (γ sevalec)
Značilnost: stalno sevajo
Pacient po koncu posega ne seva – vir odstranimo

## Slide 29: Način vstavljanja
Ročno: Sr-90
Naknadno: vir Ir-192 vstavijo naknadno (after-load) poseg je računalniško krmiljen

## Slide 30: Napravi za PDR in HDR

## Slide 31: Teleradioterapija (TRT)
Zdravljenje z obsevanjem na daljavo
Oprema na Onkološkem inštitutu
8 Linacov
1 300kV RTG (Gulmay)
3 simulatorji
Pacient po koncu posega ne seva.

## Slide 32: Linearni pospeševalnik Varian

## Slide 33: Varian Novalis TX – aparat 8

## Slide 34: Raziskovalni RTG - Gulmay Darpac 2000

## Slide 35: Kalibrirani zaprti viri za interne kalibracije

## Slide 36: 3 načini ščitenja pred sevanjem
Čas
Razdalja
Ščit

## Slide 37: Zaščita pred sevanjem
Predpisana glede na dejavnost
RTG: zaščitno Pb steklo ali tanka stena
γ: zaščitna obleka ne pomaga (ščiti nas samo pred kontaminacijo), Pb plašč je primeren samo za Tc-99m, za ostale vire pa ne, zato zmanjšamo čas zadrževanja na minimum in povečamo razdaljo do vira na maksimum
β: nekaj mm plastike
Linac: 1 m betona

## Slide 38: Kaj ni zaščita pred sevanjem?

## Slide 39: Primeri zaščite

## Slide 40: Zakonodaja
ZVISJV-UPB2 Ur.l. RS 102/2004 in podzakonski akti
Predpisuje, kako se lahko izvaja sevalna dejavnost
Predpisuje območja s povišanim sevanjem
Predpisuje zahteve za sevalne delavce (nošenje dozimetrov, zaščita, dozne ograde in omejitve)

## Slide 41: Ocena varstva izpostavljenih delavcev (OVID)
Opisuje, kako se izvaja sevalna dejavnost
Predpisuje nadzorovana in opazovana območja
Razvrsti delavce v A in B skupino →
→ Zunanji neodvisni in pooblaščeni izvedenec (ZVD, IJS) pregleda in poda mnenje →
→ Ministrstvo za zdravje (inšpektor URSVS) potrdi OVID →
→ Ministrstvo za zdravje izda dovoljenje za izvajanje dejavnosti ( → inšpektor izvede inšpekcijo)

## Slide 42: Območja s povišanim sevanjem
Nadzorovano območje:
Posebej označeno z znakom (POZOR SEVANJE)
Vstop je nadzorovan
Prostor z RTG napravo, prostori z radioaktivnimi viri (cel NM, BRT jod), prostor obsevalnega aparata
Opazovano območje – tu posebnih omejitev ni - nadzorni prostori aparatov

## Slide 43: Oznake POZOR SEVANJE

## Slide 44: Povzetek
Prejete doze pri delu na OI so nizke (razen na NM) – tveganje za sevalne posledice je majhno, delo je varno
Prejete doze za nesevalne delavce so nemerljive, ni potrebno razvrščanje med sevalce
Pozorni moramo biti na oznake, ki označujejo povišano sevanje
Upoštevati moramo navodila osebja oddelka (gibanje po oddelku, možnost kontaminacije, časovni plani obsevanja)
Seva samo pacient, ki pride iz NM (tudi BRT-jod), ostali pacienti iz drugih oddelkov (RTG, BRT in TRT pa ne)

## Slide 45: Hvala lepa za pozornost!
Vprašanja?