## Slide 1: Varstvo prebivalcev pred ionizirajočim sevanjem – nuklearna medicina
Tečaj iz varstva pred sevanji
Oktober 2018

## Slide 2: Varstvo prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji
Zaradi dejavnosti, pri kateri se uporabljajo radioaktivni viri,
prebivalci ne smejo biti izpostavljeni ionizirajočemu sevanju;
oz. so lahko izpostavljeni sevanju v zakonsko dovoljenih mejah.

## Slide 3: Mejne vrednosti kontaminacije
To je 0,4Bq/cm2
UV2: Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktvini kontaminaciji
19. člen (mejne vrednosti kontaminacije človekovega telesa)
(1) Mejna vrednost radioaktivne kontaminacije zunanjih površin kože in vidnih sluznic posameznika iz prebivalstva je 4 Bq na 100 cm2 za sevalce alfa in 40 Bq na 100 cm2 za sevalce beta in gama. (2) Na koži ljudi v bivalnem okolju ne sme biti odstranljive kontaminacije. (3) Mejna vrednost radioaktivne kontaminacije zunanjih površin kože in vidnih sluznic izpostavljenih delavcev ne sme presegati 8 Bq na 100 cm2 za sevalce alfa in 80 Bq na 100 cm2 za sevalce beta in gama.

## Slide 4: Mejne efektivne doze za prebivalce
Mejne efektivne doze: - 20 mSv letno za izpostavljene delavce, - 1 mSv letno za posameznike iz prebivalstva
Mejne ekvivalentne doze za posamezne organe: - 15 mSv letno za očesne leče in - 150 mSv letno za kožo.
Povprečna efektivna doza zaradi naravnega ozadja v Sloveniji: 2,5 mSv do 2,8 mSv letno.
Navedene omejitve se ne uporabljajo pri obsevanju pacientov med zdravniškimi pregledi ali zdravljenjem. Tam uporabljamo načeli upravičenosti in optimizacije.

## Slide 5: Omejitev individualnih doz
Avtorizirane meje za določene skupine prebivalstva.

## Slide 6: Izpostavljenost prebivalstva IS zaradi NM dejavnosti
Bolnik po aplikaciji radioaktivnega odmerka
Razširitev kontaminacije iz NM oddelka,
Izguba radioaktivnega vira,
Radioaktivni odpadki,
Transport radioaktivnega vira.

## Slide 7: Bolnik po aplikaciji radioaktivnega odmerka
Tipične hitrosti doze ob pacientu takoj po aplikaciji radioaktivnega odmerka:
Tipične hitrosti doze (DR=dose rate) ob pacientu po končani NM preiskavi:
Oseba, ki bi se zadrževala prvih 6 ur na razdalji 1 m od bolnika, ki je bil na tipični NM preiskavi, bi prejela do 10 µSv
Preiskava | DR ob odpustu | DR čez 6h | DR čez 12h | DR čez 18h | DR čez 24h
Scintigrafija ledvic | 0,4 µSv/h | < 0,2 µSv/h | ~naravno ozadje | ~naravno ozadje | ~naravno ozadje
Scintigrafija skeleta | 3 µSv/h | < 1,5 µSv/h | < 0,8 µSv/h | < 0,4 µSv/h | ~naravno ozadje
PET/CT | 30 µSv/h | < 4 µSv/h | < 0,5 µSv/h | ~naravno ozadje | ~naravno ozadje
Preiskava | Izotop | Aktivnost | Hitrost doze na razdalji 0,1m | Hitrost doze na razdalji 1m
Scintigrafija ledvic | Tc-99m | 100 MBq | 19 µSv/h | 1 µSv/h
Scintigrafija skeleta | Tc-99m | 700 MBq | 133 µSv/h | 6 µSv/h
PET/CT | F-18 | 370 MBq | 580 µSv/h | 74 µSv/h

## Slide 8: Bolnik po aplikaciji radioaktivnega odmerka – primer I-131
1000 MBq
I-131
0 0.5 1 2 m
500 100 60 30 μSv/h
Kontaminacija Zunanje sevanje
slina
urin
znojenje
zrak

## Slide 9
Bolnik z I-131
D mSv/h
0.3 mSv/preiskavo ?
razdalja
Prebivalec
Ločene čakalnice so namenjene:
- osebam z apliciranim radioaktivnim odmerkom
- ostalim bolnikom
Posebej prirejeni prostori

## Slide 10: Omejitve
Hospitalizacija na posebnem oddelku
Odpust bolnika brez omejitev
Odpust bolnika z omejitvami
Izpostavljenost prebivalstva

## Slide 11: Odpust bolnika z omejitvami
Izogibanje kontakta z majhnimi otroci - en mesec.
Oddaljenost od partnerja v času nočnega počitka vsaj meter – en teden.
Splakovanje jedilnega pribora pod tekočo vodo – en teden.
Izpiranje straniščne školjke vsaj dvakrat, skrbno umivanje rok – en teden.
Omejitev uporabe javnih prometnih sredstev na eno uro – en teden.
Zanositev v času krajšem od 6 mesecev ni priporočena.
Na delovnem mestu kjer poteka delo z otroci in mladino naj bo kontakt omejen na čim krajši čas, oziroma priporočamo 14 dni v bolniškega staleža.
Če radioaktivnost vašega telesa lahko moti delovni proces, je potrebno o tem obvestiti delodajalca.

## Slide 12: Izguba radioaktivnega vira
Radioaktivni viri se nahajajo
na določenih mestih v:
zaklenjenih prostorih,
posebnih kontejnerjih.

## Slide 13: Transport radioaktivnega vira
V zaščitnem kontejnerju
Po optimalni poti
- število ljudi
- dolžina poti
- ovire
Transportni indeks (TI)
1.0 m
TI= max.hitrost doze na 1m [mSv]*100