## Slide 1: Viri sevanja v nuklearni medicini in varstvo pred sevanji
Uroš Čotar, univ. dipl. fiz.,
odgovorna oseba za varstvo pred sevanji
Onkološki Inštitut, Ljubljana

## Slide 2: Vsebina
Definicija
Uporaba
Sevalna obremenitev delavcev
Radioaktivni odpadki
Zaščita

## Slide 3: Definicija
Odprti viri (open sources): možna je kontaminacija (razlitje, razsutje, ingestija, inhalacija).
Sem spadajo tudi raztopine v steklenih in plastičnih posodah.
Lamele na kobaltovem obsevalnem aparatu (DU)
Zaprti viri (sealed sources): kontaminacija ni možna. Ščit je dovolj močan.
Radioaktivni viri
Naprave s pospeševalno cevjo

## Slide 4: Uporaba
Diagnostika
Terapija
Interne kalibracije, preizkušanje naprav
Raziskovalna dejavnost

## Slide 5: Odprti viri (open sources)
Oddelek nuklearne medicine
Diagnostika: Tc-99m, I-123, I-131, In-111, Ga-67, F-18,
Terapija: I-131, Sr-89, Sm-153, Y-90,
Ra-223 (α sevalec)

## Slide 6: Odprti viri - diagnostika (1)
Priprava radiofarmaka: vroči laboratorij
Radiofarmak se aplicira bolniku in porazdeli po telesu
Slikanje s kopičenjem radioizotopa v posameznih organih (limfni sistem, ščitnica, kosti...)

## Slide 7: Odprti viri - diagnostika (2)
Najpogostejši izotopi : Tc-99m, I-131, F-18
Kratki razpolovni časi : nekaj ur do nekaj dni
Aktivnosti do 1100 MBq: ambulantna obdelava bolnika
po slikanju na γ kamerah gre bolnik lahko domov

## Slide 8: Odprti viri - terapija
Oralno v obliki kapsul ali v tekoči obliki (primer: I-131 pri karcinomu ščitnice)‏
Aktivnosti: do 7.4 GBq
Bolnik je hospitaliziran 3 dni na BRT oddelku (jodove sobe)
Aktivnost pada zaradi razpada izotopa in izločanja (fizikalni in biološki razpolovni čas)
Zakonska omejitev za odpust: 800 MBq preostale aktivnosti (50 µSv/h na razdalji 1m)

## Slide 9: Terapija z I-131
Bolnik je aktiven in obvezno hospitaliziran na zaprtem oddelku (BRT)‏
I-131 prejme v obliki kapsule ali v tekoči obliki
Nego vrši osebje BRT oddelka - osnovni načeli varstva pred sevanji:
1. RAZDALJA
2. ČAS

## Slide 10: Primeri apliciranih aktivnosti
Preiskava ali terapija | Efektivna doza [mSv/MBq] | Aplicirana aktivnost [MBq]
Scintigrafija skeleta | 0.0080 (4-6 mSv) | 600-800 Tc-99m
PET-CT | 0.05 (15-18 mSv) | 5.2/kg F-18 (360/70 kg)
Scintigrafija telesa | 0.11 (20 mSv) | 185 Ga-67
Terapija bolečin | 3.1 | 150 Sr-89
Ablacija ščitnice | 0.072 (>100Gy) | 3700 I-131
Zdravljenje s Xofigo | 1500 | 3.5/70kg Ra-223 (50kBq/kg)

## Slide 11: Hitrosti doz pri delu z odprtimi viri sevanja
Kontejner: do 500 µSv/h
Vroči laboratorij (digestorij): do 30 mSv/h na roke!!!
Vroča čakalnica: 5 do 10 µSv/h
kamere γ in PET-CT(1 m od bolnika): 25 µSv/h

## Slide 12: PET - CT
Kombinacija NM in RTG diagnostike
RTG cev: dobra zaščita za X žarke, doze minimalne
F-18: zaščita za γ žarke ni več učinkovita, doze so visoke

## Slide 13: Razpolovni časi
74 dni
Ir-192
29 let
Sr-90
2.6 let
Na-22
10.5 let
Ba-133
30 let
Cs-137
270 dni
Ge-68
270 dni
Co-57
< 2h
11 dni
F-18
Ra-223
50.6 dni
Sr-89
3.3 dni
Ga-67
8 dni
I-131
13 h
I-123
6h
Tc-99m

## Slide 14: Priprava FDG

## Slide 15: PET-CT

## Slide 16: Dozimetrija
Obvezna uporaba TL dozimetra (mesečni odčitki)
Uporaba ročnih in prstnih dozimetrov za določitev ekvivalentne doze na ekstremitete
Uporaba elektronskega dozimetra z nastavljivim alarmom predvsem za opozarjanje na visoko dozno hitrost

## Slide 17: Sevalna obremenitev delavcev
Efektivna doza
Ekvivalentne doze na posamezne organe

## Slide 18: Mesečne ekvivalentne doze na roke pri pripravi radiofarmakov

## Slide 19: Letne efektivne doze za radiološke inženirje

## Slide 20: Sevalna obremenitev delavcev na BRT in NM
Brahiterapija:
srednje sestre:
1997: 5.8 do 10.6 mSv
2004: do 2.5 mSv
2007: do 1.3 mSv
2010: < 1 mSv
2012: < 1mSv
višje sestre:
1997: 2.0 do 4.0 mSv
2004: 0.6 do 1.1 mSv
2007: do 1.1 mSv
2010: < 1 mSv
2012: < 1 mSv
Izotopni laboratorij:
priprava radiofarmaka:
1997: 3.4 mSv
2004: 1.0 mSv
2007: 0.9 mSv
2010: 1 mSv
2012: 1 mSv
aplikacija radiofarmaka:
1997: do 11.3 mSv
2004: do 2.6 mSv
2007: do 2.5 mSv
2010: 5 mSv
2012: 8.4 mSv

## Slide 21: Ekstremi
efektivna mesečna doza 2,3 mSv – april 2008
ekvivalentna mesečna doza na roke 22 mSv – februar 2010
efektivna mesečna doza 3.8 mSv – maj 2011 (nenamerno obsevanje dozimetra?)
ekvivalentna mesečna doza na roke 42 mSv – september 2012 (nenamerno obsevanje dozimetra?)

## Slide 22: Dozne ograde in dozne omejitve
Dozna omejitev: 20 mSv na leto (povprečno 1.6 mSv na mesec)
Prekoračenje ograde 1.6 mSv na mesec:
obvestilo URSVS,
iskanje vzroka in odprava le tega,
revizija OVID
Dozna ograda 0.5 mSv, ob prekoračitvi obveščanje URSVS

## Slide 23: Kaj je zvišalo doze delavcem NM?
Uvedba preiskave PET-CT
Povečanje števila preiskav – do 8 dnevno (naročena aktivnost za zadnjega pacienta je 10x višja kot aplicirana, tipično do 10 GBq, maksimalno 20 GBq ) – zakaj?
Neučinkovita zaščita za fotone 511 keV

## Slide 24: Kako znižati osebne doze delavcev pri PET-CT?
Uvedba after-load tehnike -> posledično manjše število ročnih aplikacij (kot na BRT)
Zaščitni svinčeni ščit pri pripravi radiofarmaka
Zvečanje števila delavcev
Zmanjšanje števila preiskav (razdelitev preiskav z drugimi klinikami)
Uporaba plaščev ni smiselna (build-up)
Zaščita prostorov je že optimizirana
Način dela je že optimiziran

## Slide 25: Primeri zaščite

## Slide 26: Odprti viri – radioaktivni odpadki
Odprti viri v medicini so kratkoživi –
razpolovni čas je krajši od 8 dni (za I-131)
Najbolj problematičen odpadek predstavljajo:
- neporabljen radiofarmak
- injekcijske igle
- Tc-99m generatorji
Shranjevanje v posebnih sodčkih, v skladišču radioaktivnega materiala
V vrečah se hranijo smeti in perilo z BRT oddelka iz “jodovih sob”
Iznos: najprej pregled pooblaščene inštitucije, nato opustitev nadzora ali v CS RAO

## Slide 27: Radioaktivni odpadki – skladiščenje

## Slide 28: Radioaktivni odpadki - tekoči
Hranjenje minimalno 2 meseca
Odvzem vzorcev in merjenje specifične aktivnosti (zakonsko določilo uredba UV1, tabela 3)
Izpust

## Slide 29: Nošenje dozimetra – pravilno napačno

## Slide 30: Kalibrirani zaprti viri za interne kalibracije

## Slide 31: Zaprti viri – radioaktivni odpadki
Iztrošeni zaprti viri v medicini niso več tako kratkoživi – specifična aktivnost je nad predpisano mejo za opustitev nadzora
Shranjevanje v svinčenih kontejnerjih, v skladišču radioaktivnega materiala
Iznos: najprej pregled pooblaščene inštitucije, nato opustitev nadzora ali v CS RAO

## Slide 32: 3 načini ščitenja pred sevanjem
Čas
Razdalja
Ščit

## Slide 33: Zaščita pred sevanjem
RTG: zaščitno Pb steklo ali tanka stena
γ: zaščitna obleka ne pomaga (ščiti nas samo pred kontaminacijo), Pb plašč je primeren samo za Tc-99m, za ostale vire pa ne, zato zmanjšamo čas zadrževanja na minimum in povečamo razdaljo do vira na maksimum
β: nekaj mm plastike
Linac: 1 m betona

## Slide 34
Zaključek
Hvala lepa za pozornost!
Vprašanja?